Ons energiebeleid

Ook in 2020 is de IG actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder 3.0. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Energieverbruik 2020 1e helft

Ieder jaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint. Doordat de uitstoot overzichtelijk wordt, kunnen er doelstellingen worden opgesteld om vastgestelde reductie hoeveelheden te behalen.

De totale CO2-uitstoot van Inclusief Groep bedraagt 821,3 ton CO2. Hiervan komt 393,8 ton voor rekening van projecten en 427,5 ton door gebruik van kantoren en bedrijfsruimten.

De 87% grootste emissiestromen in 1e helft 2020 van Inclusief Groep zijn:

- Brandstofwagenpark diesel						20%

- Gas									17%

- Elektra								50%

| Scope 1 | omvang | eenheid | emissiefactor | ton CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasverbruik | 74.341,00 | m3 | 1890 | 140,5 |
| Brandstofverbruik wagenpark (diesel) | 49.767,72 | liters | 3230 | 160,7 |
| Brandstofverbruik wagenpark (benzine) | 12.326,64 | liters | 2740 | 33,8 |
| Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (aspen) | 2.191,84 | liters | 2740 | 6,0 |
| Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) | 8.285,00 | liters | 3230 | 26,8 |
| Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine) | 8.937,34 | liters | 2740 | 24,5 |
| Propaan | 799,91 | liters | 1725 | 1,4 |
| Verbruik Adblue | 336,92 | liters | 260 | 0,1 |
|  |  |  | Totaal scope 1 | 393,8 |
| Scope 2 | omvang | eenheid | emissiefactor | ton CO2 |
| Elektraverbruik - grijze stroom | 632.210,64 | kWh | 649 | 410,3 |
| Elektraverbruik - groene stroom | - | kWh | 0 | - |
| Zakelijke kilometers privé auto's | 78.231,20 | km's | 220 | 17,2 |
|  |  |  | Totaal scope 2 | 427,5 |
| Totaal scope 1 en 2 |  |  |  | 821,3 |

Scope 1 en 2 doelstellingen IG

Scope 1: 8% reductie in 2022 ten opzichte van 2018
Scope 2: 2% reductie in 2022 ten opzichte van 2018

Belangrijkste CO2-Maatregelen

Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:

Maatregelen										Planning

Vervangen ventilatiekast restaurant						2020

LED verlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting		2020

Energiemanagement en energiezorg 						2020

Ieder jaar 2019-2022

Elektrische auto's bij vervanging

Maandelijkse controle bandenspanning

CNG auto's bij vervanging

Tranining HNR

Snelheidsbegrenzer op bestel- en/of vrachtwagens instellen

Brandstof aangedreven vervangen door accu

Elektrische scooters bij vervanging

Individuele bijdrage

Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

- Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te schakelen en te anticiperen op het verkeer daalt het verbruik van brandstof.

- Bandenspanning is tevens een belangrijk onderdeel zijn om brandstof te besparen. Controleer daarom maandelijks of de bandenspanningen nog kloppend zijn.

- Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten uitgeschakeld kunnen worden. Dit kan een hoop energie besparen als hier goed op gelet blijft worden.

- Zet de verwarming een graadje lager en doe een lekkere warme trui aan.

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!

Project 'groenonderhoud wijk Frankrijk en industrieterrein Lorentz’

Op dit moment voert Inclusief Groep (Inclusief Gresbo – unit Groenvoorziening) één project met gunningvoordeel uit.

Project met gunningvoordeel

Projecten die met gunningvoordeel aangenomen zijn, zijn de volgende:

- Gemeente Harderwijk; groenonderhoud wijk Frankrijk en industrieterrein Lorentz

- vijf jaar, met tweemaal een jaar verlenging (1-4-2018 gestart)